ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
kierunek BUDOWNICTWO

BLOK 1: PODSTAWY BUDOWNICTWA

- Sporządzanie wykresów sił wewnętrznych dla układów prętowych statycznie wyznaczalnych (słup, belka, rama, łuk, kratownica). Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem.

- Sporządzanie linii wpływu reakcji i sił wewnętrznych w układach prętowych statycznie wyznaczalnych i ich wykorzystanie do obliczania ekstremalnych wartości dla obciążenia ruchomego. Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem ruchomym oraz wskazuje wielkości statyczne, dla których należy narysować linie wpływu i wyznaczyć wartości ekstremalne.

- Różnice w zachowaniu się układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych o podobnym schemacie statycznym przy takim samym obciążeniu, działaniu obciążeń termicznych,  błędach montażu lub osiadaniach podpór.

- Sporządzanie wykresów naprężeń normalnych i stycznych w belkach pod zadanym obciążeniem. Uwaga: egzaminator rysuje schemat belki, przekrój i obciążanie.

- Wyznaczanie naprężeń w słupach ściskanych mimośrodowo i definicja rdzenia przekroju. Uwaga: egzaminator rysuje przekrój, podaje siłę i jej punkt przyłożenia.

- Wyznaczanie siły krytycznej pręta prostego o podanym przekroju i różnych schematach podparcia w płaszczyznach zawierających oś pręta ze wskazaniem płaszczyzny wyboczenia. Uwaga: egzaminator rysuje schemat.

- Drgania swobodne z tłumieniem oraz drgania wymuszone układu o jednym stopniu swobody.

- Cel i zasady koordynacji modularnej w budownictwie. Rodzaje typizacji w budownictwie.

- Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej.

- Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie.

- Nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19, stalowo-ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy.

- Przekroje poprzeczne murów jednorodnych, jednowarstwowych i trójwarstwowych. Określanie ich oporu cieplnego, zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę osłonową muru trójwarstwowego.

- Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody gruntowej.

- Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w budownictwie ogólnym.

- Różnice budowy stropodachów niewentylowanych i wentylowanych - przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu.

- Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego - szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi.

- Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego.

- Zasady określania nośności podłoża jednorodnego i uwarstwionego, obciążonego fundamentem bezpośrednim.

- Stateczność skarp i zboczy.

- Odwodnienie wykopów budowlanych. Zasady ogólne: projektowanie i wykonawstwo.

BLOK 2: KONSTRUKCJE BUDWLANE

- Właściwości reologiczne betonu i ich wpływ na konstrukcje betonowe.

- Wymiarowanie i konstrukcja zginanych belek żelbetowych w strefie maksymalnego momentu zginającego.

- Mechanizmy zniszczenia zginanej belki żelbetowej w strefie przypodporowej, na tle modelu kratownicowego.

- Wymiarowanie i konstrukcja słupów żelbetowych.

- Obliczanie i konstrukcja płyt krzyżowo zbrojonych (w tym płyt wielopolowych).

- Zasady kształtowania zbrojenia w węzłach ram.

- Naprężenia spawalnicze - wykres naprężeń dla dwóch blach zespawanych spoiną czołową.

- Zasady obliczania blachy poziomej podstawy słupa ściskanego osiowo.

- Rodzaje stężeń w dachach stalowych.

- Obliczania łączników (spoiny ciągłe i odcinkowe, śruby, nity) w belkach złożonych.

- Zasady konstruowania kratownic (wymiarowanie prętów, kształtowanie węzłów).

- Stateczność ogólna stalowych elementów ściskanych i zginanych. Stan graniczny nośności pręta ściskanego osiowo – warunki nośności wg Eurokodu PN-EN 1993-1-1.

- Belki stropowe w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych. Ogólne zasady obliczania i rozwiązania konstrukcyjne.

- Fundamenty bezpośrednie: konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i wykonawstwa.

- Ściany i mury oporowe: rodzaje, konstrukcja, zasady obliczeń.

- Ścianki szczelne i szczelinowe; rodzaje, zastosowanie, wykonawstwo i zasady obliczeń.

- Schody żelbetowe monolityczne płytowe i na belkach spocznikowych-schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, zbrojenie.

- Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym.

- Różnice konstrukcji dachu typu jętkowego i płatwiowo-kleszczowego - schemat statyczny, wykres momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych.

- Pale i fundamenty na palach: zastosowanie, technologie, zasady obliczeń nośności pali i grupy pali.

BLOK 3:  MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

- Klasyfikacje betonów (ze względu na gęstość pozorną, rolę w konstrukcji, materiał wiążący, kruszywo).

- Klasa wytrzymałości betonu definicja, sposób oceny.

- Klasy przekrojów stali – kryteria klasyfikacji.

- Zasada badania i oceny klasy cegieł ceramicznych.

- Klasyfikacja cementów (rodzaje i klasy).

- Klasyfikacja kruszyw budowlanych.

- Wykres σ – ε dla stali, punkty charakterystyczne na wykresie.

- Betony nowej generacji (wysokofunkcjonalne itp.).

- Metody betonowania specjalnego (wieloetapowe, podwodne, torkret).

- Podstawowe założenia i metody projektowania składu mieszanek betonowych.

- Urabialność i konsystencja mieszanki betonowej. Czynniki decydujące o konsystencji mieszanki betonowej.

- Koszty pracy maszynowej i ręcznej. Rodzaje wydajności maszyn budowlanych.

- Metody organizacji i zarządzania procesem budowlanym. Dokumentacja planistyczna – zakres sporządzania i wykorzystania.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie – przepisy i zakres stosowania.

- Rodzaje robót ziemnych. Klasyfikacja maszyn do robót ziemnych.

- Rodzaje montażu, sprzęt pomocniczy, dopuszczalne odchyłki.

- Deskowania i zbrojenia: rodzaje, materiały i przeznaczenie.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zakres stosowania.

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.

- Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności.